## Slide 1
斗轮机无人值守系统 / 通信基础汇报
边缘侧 MQTT 通信入门
SREdgeCompute_TCP
主题与消息 · 命令下行 · 状态上行
2026.08.29 · 基于当前工作区源码
Notes: 第 1 页：边缘侧 MQTT 通信入门
建议时间：45 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
今天主要介绍边缘侧的 MQTT 通信，以及理解通信链路所需的几个基础功能。我们围绕三个问题展开：边缘程序在系统中做什么，消息怎样从后端到达边缘程序，设备状态又怎样返回。后面会用一条走行命令串起整个过程。这里讲的是源码里的实现，不是现场设备的验收结果；复杂的堆取料策略和 PLC 字节协议不在这次展开。
【为什么】
先建立消息流向，再看类名和方法，能避免把文件清单背下来却不知道它们如何合作。
MQTT 只负责通信的一部分；边缘侧还要把业务数据转换成 PLC 能理解的数据。
【可能追问】
问：这次和原版有什么区别？
答：原版覆盖完整源码与复杂控制；本版把主线收窄到 MQTT，加上配置、队列、状态映射和周期控制等基础知识。
【过渡】
先确定边缘程序在整个系统中的位置。
[Sources]
S01: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Program.cs:28 [static void Main]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S10: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/EdgeToPlcService.cs:30 [public EdgeToPlcService]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 2
01 / 边缘侧基础
边缘侧连接业务后端与 PLC
后端与边缘侧使用 MQTT；边缘侧与 PLC 使用项目自定义 TCP。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
02
边缘侧的三个工作
接收命令，找到对应的处理方法。
把业务参数转换成 PLC 控制数据。
整理 PLC 状态，发布状态和回执。
各方如何配合
业务后端：组织并发出操作请求。
MQTT Broker：按主题转发消息。
PLC：执行现场控制逻辑。
Notes: 第 2 页：边缘侧连接业务后端与 PLC
建议时间：75 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
可以把边缘程序理解成连接业务系统和设备控制系统的适配层。后端发来的是“要做什么”，例如给出一个走行目标；边缘程序根据命令名称找到处理方法，并组织 PLC 所需的数据。反过来，PLC 返回的是设备状态，边缘程序把它整理成业务对象，再通过 MQTT 发出去。要特别注意：这套项目不是用 MQTT 直接控制 PLC，MQTT 到边缘程序为止，边缘到 PLC 走的是自定义 TCP 通信。
【为什么】
协议不同、数据含义不同，需要一个适配层。业务 JSON 不能直接当作 PLC 报文发送。
Broker 负责消息路由，不负责替项目解释走行目标，也不负责执行机械动作。
【可能追问】
问：边缘侧就是 MQTT Broker 吗？
答：不是。边缘程序是 MQTT 客户端，既订阅命令，也发布状态；Broker 是接收并转发这些消息的服务。
【过渡】
知道它的角色后，用六个入口定位相关代码。
[Sources]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S04: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/TCPClient.cs:95 [private async Task ReceiveStream]
S08: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:104 [public async Task DistributeCommand]
S10: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/EdgeToPlcService.cs:30 [public EdgeToPlcService]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 3
01 / 边缘侧基础
六个入口看懂通信主线
只沿消息经过的位置阅读，不展开全部目录与命令清单。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
03
文件 / 类
主要输入
主要职责
App.config / ConfigService
配置项
提供地址、客户端 ID 与主题
Client/MqttClient.cs
MQTT 消息
连接、订阅、接收与发布
CommandQueueService
命令 JSON
解析命令并加入队列
CommandService
CommandModel
找到并执行命令处理方法
PlcToEdgeService
PLC 状态 / 故障
整理状态、心跳与回执
EdgeToPlcService
共享控制数据
周期发送 PLC 控制数据
Notes: 第 3 页：六个入口看懂通信主线
建议时间：65 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
这一页不要求记住所有目录，只要知道遇到问题去哪里找。连接地址和主题先看 App.config，由 ConfigService 读取。真正封装 MQTT 的是 Client 目录下的 MqttClient。接收命令之后，CommandQueueService 解析并入队，后台消费服务再调用 CommandService 分发。上行看 PlcToEdgeService，它把 PLC 数据变成状态对象。周期控制则看 EdgeToPlcService。文件名中 To 的方向很直观：谁到谁，就表示数据流向。
【为什么】
通信封装与业务处理分开，阅读时可以先确定消息收到了没有，再追踪它被怎样处理。
表中是六个阅读入口，不是项目只有六个文件；后台消费还涉及 CommandQueueBackgroundService，命令查找涉及 CommandRegistry。
【可能追问】
问：从哪个文件开始最容易？
答：先看配置和 MqttClient，再沿 MessageReceived 事件进入队列，最后看一条具体命令；上行单独从 PlcToEdgeService.CatchData 开始。
【过渡】
接下来先用最少的概念解释 MQTT。
[Sources]
S02: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/App.config:1
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S05: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueService.cs:30 [private void EnqueueCommand]
S06: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueBackgroundService.cs:15 [protected override async Task ExecuteAsync]
S07: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Infrastructure/Commands/CommandRegistry.cs:35 [public int ScanAndRegister]
S08: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:104 [public async Task DistributeCommand]
S10: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/EdgeToPlcService.cs:30 [public EdgeToPlcService]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 4
02 / MQTT 基础
MQTT 按主题发布与订阅
Topic 决定消息发给谁；Payload 承载应用数据。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
04
连接
客户端连接 Broker
先建立 MQTT 连接。
边缘程序与后端
各自作为客户端接入。
订阅
登记关心的主题
边缘订阅命令主题。
Broker 记录订阅关系，
不需要双方直接连接。
发布
按主题转发消息
后端发布命令负载。
Broker 转发给
主题匹配的订阅者。
Notes: 第 4 页：MQTT 按主题发布与订阅
建议时间：85 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
MQTT 的核心是发布订阅。客户端先连接 Broker，再订阅自己关心的主题。发布者把一条消息交给 Broker，里面包含主题和负载，Broker 根据订阅关系转发。主题可以理解为消息分类，例如命令和状态分别使用不同主题；负载才是实际业务内容。MQTT 本身不规定负载必须是 JSON，JSON 是这个项目使用的格式。一台客户端可以同时承担发布者和订阅者：边缘侧订阅命令，同时又发布设备状态。
【为什么】
发送者不用逐个维护接收者地址，而是面向主题发送，这减少了双方的直接依赖。
Topic 不是文件路径，也不是 HTTP 接口；名称看起来有斜杠，是因为 MQTT 用它划分主题层级。
【可能追问】
问：是不是只要连上 Broker 就能收到所有消息？
答：不是。正常业务消息需要有匹配的订阅关系，并且部署中的访问权限也要允许。连接成功不等于所有主题都订阅成功。
【过渡】
把这些概念对应到项目的五个实际主题。
[Sources]
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 5
03 / 项目 MQTT
五个 Topic 分清数据方向
以下均为当前 C3 配置；箭头只表示消息的发布与接收方向。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
05
完整 Topic
方向
内容 / 用途
/MACHINE/CMD/C3
后端 → 边缘
下发控制命令
/MACHINE/STATE/C3
边缘 → 后端
上报设备状态
/MACHINE/RETURN/C3
边缘 → 后端
返回命令处理结果
/HeartBeat/Edge/C3
边缘 → 后端
转发 PLC 状态中的心跳值
/Data/MMWave/C3
外部 → 边缘
接收毫米波距离数据
Notes: 第 5 页：五个 Topic 分清数据方向
建议时间：90 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
这五个主题可以分为两组。边缘侧订阅的是 CMD 和毫米波数据；边缘侧发布的是 STATE、RETURN 和 HeartBeat。CMD 表示希望设备做什么，STATE 表示设备当前是什么状态，RETURN 表示某条命令的处理结果，HeartBeat 用来观察状态链路是否仍在到达。最后一个毫米波主题属于外部数据输入，接收后直接更新相关控制数据，不走普通命令队列。当前源码能确认接收路径，外部发布者的具体实现没有在目标代码中找到。
【为什么】
把命令、状态、回执分开，消费者可以按用途订阅，不必在同一种消息里猜测含义。
C3 是当前设备标识的一部分，主题字符串还包含开头的斜杠与大小写；这些都必须匹配，不能随意省略。
【可能追问】
问：边缘需要先订阅 STATE 才能发布 STATE 吗？
答：不需要。发布与订阅是独立操作；边缘可以发布状态，而只订阅命令和毫米波主题。
【过渡】
这些订阅在程序启动时如何建立？
[Sources]
S02: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/App.config:1
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S05: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueService.cs:30 [private void EnqueueCommand]
S15: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:186 [public async Task SetMMWData]
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 6
03 / 项目 MQTT
连接后订阅命令与毫米波主题
MqttClient.Initialize 配置连接，并绑定接收和连接事件。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
06
配置
创建托管客户端
读取 Broker 地址、端口
和 ClientId。
设置 5 秒重连延迟。
启动
调用 StartAsync
启动托管连接流程。
绑定连接状态日志，
以及消息接收回调。
订阅
连接事件中订阅
ConnectedAsync 触发后
订阅 CMD 与毫米波。
收到消息再通知业务层。
Notes: 第 6 页：连接后订阅命令与毫米波主题
建议时间：85 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
源码先创建 ManagedMqttClient，也就是带托管连接能力的客户端，再填入 Broker 地址、端口和 ClientId，并设置五秒自动重连延迟。随后绑定连接、失败、状态变化和消息接收事件，调用 StartAsync。连接成功事件触发后，AddTopicSubscription 再订阅命令和毫米波主题。这里要区分“代码开始尝试连接”和“连接已经成功”：当前调用 StartAsync 时没有等待它完成，所以不能仅凭初始化日志就断言已经连上 Broker，还要看连接事件与实际订阅情况。
【为什么】
把订阅挂在连接事件上，可以在重新连接后再次进入订阅流程；托管客户端负责维护连接和订阅工作。
五秒是配置的重连延迟，不是每次断线必定五秒恢复；网络、Broker 和连接尝试本身都会影响恢复时间。
【可能追问】
问：为什么程序启动了却没有消息？
答：启动只说明进程在运行。还要分开确认 Broker 连接、主题订阅、对端发布以及本地消息处理是否正常。
【过渡】
先记住最常用的几个配置值。
[Sources]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 7
03 / 项目 MQTT
配置先看地址、身份与投递等级
取值来自当前配置与 MQTTnet 4.3.6.1152；不代表现场部署已经验证。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
07
配置项
当前取值
怎么理解
Broker 地址 / 端口
127.0.0.1 : 1883
连接本机 MQTT 服务
ClientId
EdgeC3
边缘客户端的连接身份
发布 / 订阅 QoS
均为 0
至多一次；无协议确认
自动重连延迟
5 秒
失败后重连等待设置
认证 / TLS
本封装未配置
实际访问保护需另行确认
Notes: 第 7 页：配置先看地址、身份与投递等级
建议时间：90 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
配置里最先看三个东西：连到哪里、我是谁、消息用什么投递等级。127.0.0.1 指运行边缘程序的这台机器，不是任意一台远端服务器；如果 Broker 在另一台机器，部署时就需要正确地址。EdgeC3 是客户端身份，在同一个 Broker 上应避免被别的在线客户端重复使用。当前发布和订阅没有显式传入 QoS，所用库版本的默认值是零，也就是至多一次，没有 MQTT 层面的发布确认。因此不能把正常返回的发送方法理解成对方已经处理成功。
【为什么】
MQTT 连接依靠 ClientId 区分客户端。重复身份可能导致已有连接被断开，因此它和主题中的 C3 是不同概念。
QoS 0 是当前库调用默认产生的事实；源码没有说明选择它的设计理由，不能擅自说成经过可靠性权衡的结论。
【可能追问】
问：换成 QoS 1 就能保证设备执行成功吗？
答：不能。QoS 1 提供至少一次的消息投递语义，仍可能重复；业务执行、去重和设备动作结果需要应用自己处理。
【过渡】
下面沿一条命令，看看接收以后发生了什么。
[Sources]
S02: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/App.config:1
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S38: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP.csproj:1
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
W02: MQTTnet v4.3.6.1152 ManagedMqttClientExtensions.cs：https://raw.githubusercontent.com/dotnet/MQTTnet/v4.3.6.1152/Source/MQTTnet.Extensions.ManagedClient/ManagedMqttClientExtensions.cs （访问 2026-08-28）
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 8
04 / 命令下行
命令下行经过接收、排队与处理
后端 → Broker → 边缘 MQTT 回调 → 命令队列 → 处理方法 → PLC。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
08
接收
消息变成文本
回调拿到 Topic 与负载。
按 UTF-8 解码，
触发 MessageReceived。
排队
JSON 变成命令
CMD 分支反序列化。
加入内存队列，
由后台服务依次消费。
执行
按 Cmd 找方法
CommandService 分发。
方法修改控制数据，
或通过 TCP 下发命令。
Notes: 第 8 页：命令下行经过接收、排队与处理
建议时间：90 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
收到 MQTT 消息只是第一步。MqttClient 的回调先把负载按 UTF-8 转为文本，再通过 MessageReceived 通知业务层。CommandQueueService 根据主题分支处理：如果是 CMD，就把 JSON 转成 CommandModel，放入内存队列。后台服务从队列取出命令，等待 CommandService 根据 Cmd 名称执行对应方法。不同方法有不同实现，有的修改共享控制结构，等待周期发送，有的直接组织命令并走 TCP。注意，这里的“依次执行”是软件处理流程，不代表设备已经逐条完成了机械动作。
【为什么】
队列把网络接收与命令处理分开，业务方法不必全部堆在 MQTT 回调里；当前实现由后台消费者串行等待。
这是进程内存队列，不应把它描述成已经具备重启后恢复或消息永久保存能力。
【可能追问】
问：所有 MQTT 输入都进这个队列吗？
答：不是。毫米波主题有单独分支，调用 SetMMWData 更新数据，不进入普通 CMD 队列。
【过渡】
用一个具体 JSON 看清消息内容。
[Sources]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S05: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueService.cs:30 [private void EnqueueCommand]
S06: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueBackgroundService.cs:15 [protected override async Task ExecuteAsync]
S07: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Infrastructure/Commands/CommandRegistry.cs:35 [public int ScanAndRegister]
S08: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:104 [public async Task DistributeCommand]
S15: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:186 [public async Task SetMMWData]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 9
04 / 命令下行
一条命令包含 ID、Cmd 和 Value
示例仅用于理解数据结构，不向真实设备发送；Aciton 保留源码拼写。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
09
CMD 主题中的 JSON
{
"ID": 42,
"Cmd": "WalkTargetAciton",
"Value": "12.3"
}
三个字段分别负责什么
ID：关联这一次业务请求。
Cmd：选择命令处理方法。
Value：提供该命令的参数。
Notes: 第 9 页：一条命令包含 ID、Cmd 和 Value
建议时间：80 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
这个例子表达的是一次走行目标命令。ID 为四十二，用来关联本次业务请求与后面的返回结果，它不是 MQTT 的报文编号。Cmd 是命令名称，决定调用哪个处理方法。这里的 WalkTargetAciton 保留了源码实际拼写，不应在演示中自行改成另一个名字。Value 是命令参数，示例中用字符串表示十二点三；其他命令的 Value 可能有别的结构。因此不能只凭字段名就认为任何参数都通用，具体解释和单位要看对应处理方法。
【为什么】
命令名称让同一 CMD 主题承载多种操作；业务 ID 则帮助区分同一种操作的多次请求。
JSON 是应用层数据约定，不是 PLC 二进制帧。参数解析与协议转换仍由命令处理方法完成。
【可能追问】
问：把 Value 改成任意数字也会正确执行吗？
答：不能这样假定。字段存在不等于数值合法；范围、单位和模式条件都需要按具体命令检查，教学示例不能直接用于现场控制。
【过渡】
下行说明“要做什么”，上行则回答“现在是什么状态”。
[Sources]
S08: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:104 [public async Task DistributeCommand]
S09: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:2895 [public async Task WalkTargetAciton]
S35: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Model/Command/ReturnCommandModel.cs:19 [public enum CommandState]
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 10
05 / 状态上行
PLC 状态整理后发布到 STATE
PLC → TCP 接收 → PlcToEdgeService → JSON → MQTT Broker → 后端。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
10
收到状态
进入 CatchData
TCP 收到 PLC 状态后，
触发状态处理。
数据源来自设备侧。
整理数据
更新 AllData
解析并映射设备状态。
把底层字段整理成
业务可使用的对象。
发布状态
发送 STATE 消息
序列化 AllData 为 JSON。
调用 PublishMessage，
交给托管客户端发送。
Notes: 第 10 页：PLC 状态整理后发布到 STATE
建议时间：90 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
状态上行的起点是 PLC 数据到达。TCP 接收状态后进入 PlcToEdgeService 的 CatchData，先解析底层数据，再通过 UpdateAllData 更新业务对象。之后把 AllData 序列化为 JSON，调用 PublishMessage，主题是当前配置中的 STATE。后端订阅这个主题来获取状态。这里还有两个容易说错的点：STATE 是由 PLC 状态到达事件触发的，不是由配置中的 LoadTime 每五百毫秒触发；PublishMessage 内部调用 EnqueueAsync，表示交给托管客户端的发送队列，不等于后端已经收到了。
【为什么】
AllData 给上层提供业务对象，减少后端直接理解 PLC 字段布局的需要。
状态上报依赖 PLC 状态持续到达；MQTT 保持连接，并不能独立保证这条数据链仍在更新。
【可能追问】
问：为什么 MQTT 连着，页面状态却不更新？
答：可能是 PLC 状态没有到达，也可能卡在映射、发布或后端消费；应沿各个环节观察，不能只检查 MQTT 连接。
【过渡】
除了状态，边缘还会发送回执和心跳，它们的用途不同。
[Sources]
S04: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/TCPClient.cs:95 [private async Task ReceiveStream]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 11
05 / 状态上行
RETURN 与心跳回答不同问题
RETURN 关注某条命令；HeartBeat 关注 PLC 状态链路的到达。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
11
RETURN：命令处理结果
通过业务 ID 对应某条请求。
包含 Cmd、Result、CommandState 等。
不同命令的“完成”含义要看实现。
HeartBeat：状态链路观察
来自 PLC 状态中的 VerifyID。
以数字文本发到心跳主题。
收到心跳不等于设备可以安全动作。
Notes: 第 11 页：RETURN 与心跳回答不同问题
建议时间：85 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
RETURN 是面向某条命令的业务消息，里面包含关联 ID、命令名称和处理状态等信息。它适合回答“刚才那条命令处理到哪一步了”。心跳则不是针对某个命令。边缘程序收到 PLC 状态后，把其中的 VerifyID 作为数字文本发送到心跳主题，用来观察状态链路是否仍在到达。它也不同于 MQTT 协议自身的 Keep Alive：协议保活观察客户端与 Broker 的连接，而这个项目的业务心跳来自 PLC 状态。两者正常都不能替代现场联锁和动作结果判断。
【为什么】
持续状态与单次结果的消费方式不同。用业务 ID 可以关联回执，而心跳主要反映数据到达情况。
业务心跳在 CatchData 路径中触发，不是边缘另起一个独立定时器，无条件每秒发布。
【可能追问】
问：心跳正常，就代表 PLC 动作正常吗？
答：不代表。它只能提供状态链路到达的证据；设备可运行、联锁满足和动作完成必须结合相应状态与现场控制逻辑。
【过渡】
再用一页补充边缘侧的三个简单功能。
[Sources]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
S12: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:632 [private void UpdateHostCommandStatus]
S35: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Model/Command/ReturnCommandModel.cs:19 [public enum CommandState]
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
W03: MQTTnet v4.3.6.1152 MqttClientOptions.cs：https://raw.githubusercontent.com/dotnet/MQTTnet/v4.3.6.1152/Source/MQTTnet/Client/Options/MqttClientOptions.cs （访问 2026-08-28）
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 12
06 / 简单功能
三个基础功能支撑消息流转
理解职责即可：周期控制、状态映射、故障信息汇总。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
12
周期控制
持续发送控制数据
EdgeToPlcService
发送当前控制数据，
每轮发送后延迟 500 ms。
状态映射
组织业务状态对象
PlcToEdgeService
把 PLC 状态映射到
AllData 的相关字段。
故障汇总
随状态带出告警
故障通道更新告警字典。
数据并入 AllData，
随后续 STATE 发布。
Notes: 第 12 页：三个基础功能支撑消息流转
建议时间：80 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
除了 MQTT 封装，边缘程序还需要几个基础功能。第一是周期控制：共享控制数据更新以后，EdgeToPlcService 持续组织并发送，代码每轮发送后延迟五百毫秒。第二是状态映射：把 PLC 的底层字段转换为 AllData 中的业务状态，供上层使用。第三是故障汇总：故障通道整理出的告警信息放进状态对象，随着后续 STATE 一起发出。这三项把通信和实际设备数据连接起来。这里介绍的是数据流，不意味着所有异常分支、告警恢复和现场时序都已经验收。
【为什么】
“发送后再延迟五百毫秒”包含发送耗时，不是严格每五百毫秒触发的硬实时任务。
故障和状态来自不同接收通道，但上层可以通过 STATE 里的聚合对象读取；告警是否及时清除还需单独验证。
【可能追问】
问：这一页的五百毫秒就是 MQTT 状态发送周期吗？
答：不是。它属于边缘到 PLC 的周期控制循环；MQTT STATE 由 PLC 状态到达事件触发，两条路径要分开。
【过渡】
最后强调一次，通信成功和动作完成不能画等号。
[Sources]
S10: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/EdgeToPlcService.cs:30 [public EdgeToPlcService]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 13
07 / 理解边界
收到消息不等于设备完成动作
每一层只证明自己的结果；不要把“Completed”直接解释成机械到位。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
13
消息接收
到达边缘回调
说明边缘收到消息。
后面还有解析、排队
以及具体业务处理。
业务回执
返回处理状态
Completed 的判定
取决于命令实现，
不能统一解释为到位。
设备动作
结合现场状态
还要查看动作状态、
到位信号和联锁条件。
通信正常不替代验收。
Notes: 第 13 页：收到消息不等于设备完成动作
建议时间：90 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
汇报时最需要讲准确的是这三个层次。第一层，边缘回调收到了消息，只能证明消息到达了应用入口。第二层，业务方法返回了处理结果，证明的是该方法定义的阶段。当前项目里，有些命令修改本地控制结构后就返回 Completed；普通主机构命令也有基于 PLC 命令状态的返回判断，因此 Completed 不能一律理解为机械已经到位。第三层才是设备动作结果，需要看相应位置、动作状态和联锁。MQTT 的投递等级同样不能跨过这些层次替我们证明设备完成。
【为什么】
软件处理可以很快完成，机械运动却需要时间；不同层的“完成”时间与判定依据自然不同。
回执语义来自具体方法，而不是枚举名字本身。遇到追问时要回到发布回执的位置和触发条件。
【可能追问】
问：那 RETURN 还有用吗？
答：有。它用于关联业务请求、报告处理状态和错误；但解释它时必须说明确认到了哪个阶段，而不是把它当作所有动作的最终证明。
【过渡】
把这些层次用于排查，就能知道下一步该查哪里。
[Sources]
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S12: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:632 [private void UpdateHostCommandStatus]
S35: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Model/Command/ReturnCommandModel.cs:19 [public enum CommandState]
S36: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:273 [public async Task SwitchMode]
S37: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:357 [public async Task SetStop]
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 14
08 / 基础排查
排查按连接、主题、处理、回传顺序
先观察配置和日志；任何控制测试都应在授权的隔离环境中进行。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
14
检查点
先看什么
重点区分
连接
地址、端口、ClientId
进程启动 ≠ 连接成功
主题
完整名称、大小写、C3
连接成功 ≠ 订阅匹配
命令处理
接收、解析、队列、方法
消息收到 ≠ 处理成功
结果回传
PLC 状态、STATE、RETURN
客户端入队 ≠ 对端收到
Notes: 第 14 页：排查按连接、主题、处理、回传顺序
建议时间：80 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
遇到没有响应的问题，可以按四步检查。先查连接地址、端口和客户端身份，区分进程在运行与真正连上 Broker。再查主题，包括开头的斜杠、大小写和设备后缀。第三步看业务处理是否继续往下走：有没有收到消息，JSON 是否解析，队列是否消费，处理方法是否找到。最后再看 PLC 状态和 MQTT 回传。如果日志没有覆盖某个环节，就说明证据还不够，不能用前一环节正常来代替。观察日志和配置可以先做，发送控制报文必须在授权的隔离环境中进行。
【为什么】
按链路顺序检查可以逐步缩小范围，而不是一看到界面不更新就修改 MQTT 配置。
当前源码并非每个环节都有完整日志，例如 MQTT 收包详细日志被注释；缺日志不等于没有发生，要补充受控观察。
【可能追问】
问：看到“已订阅”日志就能百分之百确定消息会到吗？
答：不能。它是代码执行到该位置的线索；还需要结合实际订阅结果、对端发布、主题权限与接收情况判断。
【过渡】
用最后一页把今天的内容收束为三个结论。
[Sources]
S02: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/App.config:1
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S05: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueService.cs:30 [private void EnqueueCommand]
S06: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueBackgroundService.cs:15 [protected override async Task ExecuteAsync]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
W01: OASIS MQTT 3.1.1 标准 §3.1–3.3、§3.8、§4.3、§4.7：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html （访问 2026-08-28）
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。

## Slide 15
09 / 汇报总结
记住两条方向、五个主题、三层结果
边缘侧是业务消息与 PLC 数据之间的适配层。
SREdgeCompute_TCP · MQTT 入门汇报
15
两条方向
命令下行与状态上行
下行：MQTT → 命令处理
→ PLC 控制。
上行：PLC 状态 → MQTT。
五个主题
按用途分清消息
CMD、STATE、RETURN，
再加业务心跳
与毫米波数据输入。
三层结果
接收、处理与动作
消息到了哪里，
业务确认到了哪一步，
设备实际完成了什么。
Notes: 第 15 页：记住两条方向、五个主题、三层结果
建议时间：55 秒（含停顿与指图）
【照着讲】
今天可以归纳为三个结论。第一，边缘侧连接业务后端与 PLC，MQTT 是后端和边缘之间的通信方式，边缘和 PLC 之间还有自定义 TCP。第二，项目用五个主题区分命令、状态、回执、心跳和毫米波输入，普通命令经过队列处理，PLC 状态经过映射再发布。第三，判断成功时要分清消息接收、业务处理和设备动作。掌握这条主线后，就能从配置和 MqttClient 入手，沿队列、命令方法及 PlcToEdgeService 继续读源码。以上是本次汇报，谢谢。
【为什么】
把概念与源码入口对应起来，后续遇到问题时才能找到证据，而不只是复述术语。
本次材料保留简单功能和关键边界；复杂策略与深入实现风险仍可回到原版学习资料继续阅读。
【可能追问】
问：如果下一步继续学，先学什么？
答：先选一条简单命令追到回执，再沿 CatchData 追一次状态发布；熟悉后再学习 PLC 报文和复杂策略。
【过渡】
结束；可根据听众问题回到对应页。
[Sources]
S02: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/App.config:1
S03: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Client/MqttClient.cs:29 [public async Task PublishMessage]
S05: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandQueueService.cs:30 [private void EnqueueCommand]
S08: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/CommandService.cs:104 [public async Task DistributeCommand]
S10: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/EdgeToPlcService.cs:30 [public EdgeToPlcService]
S11: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:34 [private void CatchData]
S12: Edge/SREdgeCompute_TCP/SREdgeCompute_TCP/Service/PlcToEdgeService.cs:632 [private void UpdateHostCommandStatus]
[/Sources]
依据：工作区源码静态追踪及原版学习证据；本次未连接现场 PLC / Broker，不代表全应用构建、部署或设备控制验收。